## Slide 1
K中間子原子核の系統的調査のための 大立体角スペクトロメータの開発(Ⅰ)
東北大先端量子，理研
木村佑斗 for the J-PARC E80 collaboration

## Slide 2
次世代K中間子原子核実験
円筒型検出器システムの概要
中性子カウンターの透明度評価によるQA
円筒型ドリフトチェンバーの位置依存性評価
まとめと展望
Contents

## Slide 3
K中間子原子核
K中間子原子核 = 反K中間子()と核子()の束縛状態
束縛状態の観測: J-PARC E15実験
存在検証から性質解明へ
  軽い中間子原子核の系統的調査
    （J-PARC E80, 2027年開始予定）
  のアイソスピンパートナーの存在検証と それらのスピン・パリティ測定（J-PARC E89）
  （複数のを含む中間子原子核）
K-K-pp

## Slide 4
探索: J-PARC E80
先行実験(K-pp, E15)に比べ、
検出すべき崩壊粒子数の増加
中性子検出の必要性
検出器の
大立体角化
中性子検出能力の向上
が必要
円筒型検出器システムで 全粒子を検出

## Slide 5
  立体角: x1.6 (59%  93%)
  中性子検出能力: x7 (3%  12%x1.6)
Cylindrical Detector System, CDS
Present CDS
1.48 m
1.97 m
New CDS
3.85 m
3.28 m

## Slide 6
CDS: 構成要素
Superconducting Solenoid Magnet
  内径 1.8 m, 長さ 3.2 m
  Max. field of 1.0T @ center
Cylindrical Neutron Counter, CNC
  プラスチックシンチレータ
    300cm×6cm ×6cm ｘ 138本
  MPPCアレイ
    6mm角, 4x4 channel
Cylindrical Drift Chamber, CDC
  ワイヤードリフトチェンバー
    長さ268 cm

## Slide 7
CDS: 各要素のステータス
 | Solenoid | CNC | CDC
これまで | 完成 定格にて動作確認完了 リターンヨーク無しで磁場測定完了 計算値と一致 | 時間分解能の調査 位置依存無し@ELPH MPPCを用いて 目標性能80ps達成@J-PARC | 実機完成 コミッショニング中
本発表 |  | 実機全138本切り出し完了 実機に対してQA(品質保証テスト) | テストチェンバーを用いて読み出し回路の性能評価

## Slide 8
CNC: 時間分解能悪化の原因
時間分解能~90ps
時間分解能~75ps
工場で簡易的に評価できないか？
切断面表面の状態が悪い
QDC(raw, tdc cut)
見た目

## Slide 9
CNC: 評価方法
LEDと照度計を用いた 透過度測定
CNC有とCNC無で 照度を比較

## Slide 10
CNC: 時間分解能悪化の原因
時間分解能~90ps
時間分解能~75ps
切断面表面の状態が悪い
QDC(raw, tdc cut)
見た目
透過度測定値 28%
透過度測定値 37%
簡易評価法を確立
By Shunto Sasaki (RARiS, M2)

## Slide 11
CNC: QA
今年度中に完成予定
35%以下は再研磨予定

## Slide 12
CDC: 位置依存調査
テストチェンバーを使って以下を調査
  波形・検出効率の位置依存性
  読み出し回路の性能評価
ワイヤー長: 262 cm (CDCと同じ長さ)
ワイヤー長: 89 cm (旧CDCと同じ長さ)

## Slide 13
CDC: 生波形
反射波の影響が見える
  double-peak構造
  波高の位置依存がある
ASD

## Slide 14
CDC : 整形後波形
時定数16nsのプリアンプ出力でも同様に反射波の影響
  波形の位置依存がある
  電荷量（面積）は一定
閾値とゲインの調整で検出効率を保てるか？
ASD

## Slide 15
CDC (テストチェンバー): 位置依存性
信号自体は反射波の影響で歪むが、検出効率に位置依存性はない
 より高性能な新しいプリアンプ“ASAGI”を開発中（SPADI-A）
2800V (wire length: 262cm)
2750V (wire length: 262cm)
2700V (wire length: 262cm)
2650V (wire length: 262cm)
2600V (wire length: 262cm)
＊閾値は2800Vにおける
MIPの~10%で固定
ASD

## Slide 16
次期K中間子原子核実験のための大立体角円筒型検出器群CDSを開発・建設をした。
  Solenoid
    完成。
    来年リターンヨークに入れて磁場測定予定。
  CNC
    透過度が悪く、時間分解能が十分ではない個体があった。
    工場で簡易的にできる評価法を確立し、透過度が悪いものは切断面を再度削る。
    今年度中完成予定
  CDC
    旧CDCから3倍長くなることから、性能に位置依存性が無いかを調査した。
    位置依存なく~100%の検出効率が得られた。
    実機でのコミッショニングを続ける。
展望: 2026年 インストール、2027年 本実験(J-PARC E80)開始
Summary

## Slide 17
ありがとうございました。

## Slide 18: Back up

## Slide 19: Pulse Height and Total charge

## Slide 23
Cylindrical Detector System
Detector acceptance向上の例

## Slide 24
ソレノイド: 磁場測定@TOSHIBA
Y
Z
X
⓪
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
ヨークなしでの磁場測定結果@TOSHIBA (Z方向Scan, Pos ⓪, I = 189A)
来年度夏〜秋: リターンヨークにインストール  最終磁場測定
Z Position [ mm ]
Simulation
Measured
Bz [ T ]
~2% 工場レベルでは設計通り励磁できた
初めて動かしました感

## Slide 25
CNC
内側 56本、外側 80本
  ２層のプラスチックシンチレータ アレイ
  300 mm * 60 mm * 60 mm
548 mm
780 mm
24 mm
目標性能である 80 ps を達成

## Slide 26
CNC: 透過度